Załącznik nr  7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE:

„DIGITALIZACJA I OPIS METADANYCH

DOKUMENTACJI PZGIK DLA POWIATU

PIŃCZOWSKIEGO WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM BAZ DANYCH W SYSTEMIE OŚRODEK FB”

| POJĘCIE / SKRÓT | OPIS /DEFINICJA |
| --- | --- |
| Baza systemu PODGiK | Baza systemu PODGiK, o której mowa §7 ust. 3 pkt. 1) Rozporządzenia PODGiK zawierająca między innymi: dane rejestru zgłoszeń, dane ewidencji materiałów zasobu, materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, metadane. |
| EGiB | Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w rozdziale 4 ustawy PGiK. |
| Dziennik Robót | Dokument prowadzony przez Wykonawcę zawierający zapisy postępu i jakości prac, bieżących ustaleń (wpisów) i czynności podejmowanych w trakcie realizacji prac. Upoważnionymi do dokonywania wpisu są także Inspektora i Zamawiający. |
| Opis przedmiotu zamówienia | Cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiący podstawę do sporządzenia oferty przez Wykonawcę oraz zakresu świadczonej usługi. |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Praca Nadzorowana | Zamówienie pracy geodezyjnej realizowanej przez Wykonawcę, Podlegającej czynnościom nadzoru i kontroli przez Inspektora |
| Projekt | Projekt realizowany przez Zamawiającego dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020 pn. „e-GEODEZJA-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” |
| PGiK ustawa | Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2101). |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy PGiK |
| RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w kontekście niniejszego zamówienia czynności związane z ochroną danych osobowych jakie są niezbędne w zakresie dostępu i przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach materiałów PZGiK oraz bazach danych PZGiK |
| Robocza baza danych (RBD) | Baza danych zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu w sprawie standardów odpowiadająca zakresem treści przedmiotowi pracy nadzorowanej, założona przez Wykonawcę na podstawie danych PODGiK, zawierająca wyniki pracy Wykonawcy, będąca przedmiotem przekazania danemu Zamawiającemu celem zasilenia bazy danych PODGiK. RBD podlega czynnościom weryfikacji, kontroli i odbioru przez Inspektora. |
| Rozporządzenie PZGiK | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.z 2013 r. poz.1183). |
| System PODGiK | System, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia PODGiK – częścią systemu PODGiK są rozwiązania – moduły, komponenty służące prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. W przypadku Zamawiającego jest to system Ewmapa - Mapa oraz Ewopis EGiB. |
| Wada ukryta | Wada odnosząca się do przedmiotu zamówienia i wykonanej określonej pracy, podlegającej bieżącemu nadzorowi oraz kontroli okresowej i końcowej, której to, pomimo dochowania należytej staranności Inspektor Nadzoru nie zidentyfikował podczas przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Wada ukryta może odnosić się do czynności wykonywanych przez Wykonawców prac, a także do czynności wykonywanych przez Inspektora Nadzoru. Wada ukryta może ujawnić się w trakcie realizacji usługi, bądź po jej zakończeniu. W tym drugim przypadku podlega usunięciu w ramach (solidarnej) odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy oraz Inspektora. |
| Wykonawca | Podmiot realizujący zamówienie publiczne objęte czynnościami nadzoru i kontroli wykonywanymi przez Inspektora. |
| Zamawiający | Powiat Pińczowski |

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - uporządkowanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – OŚRODEK FB, w zakresie ujednolicenia słownika asortymentów zgłoszeń opracowań geodezyjnych oraz wyeliminowania błędów merytorycznych powstałych na przestrzeni lat.

  - opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego obejmującej sposób gromadzenia i nazewnictwa archiwizowanych dokumentów oraz organizację przepływu dokumentów przy cyfryzacji operatów bieżących

  - sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Pińczowie zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką.

  - Zasilenie, zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką, zeskanowanymi dokumentami baz systemu OŚRODEK FB, z jednoczesnym uzupełnieniem informacji dotyczących zakresu działkowego i rastrowego oraz aktualizacji przypisanego do operatu asortymentu zgłoszenia.

- Obowiązujące przepisy prawne i instrukcje techniczne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017r poz. 2101
z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r, poz. 1183, z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r poz. 1472 
z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r, poz. 1034 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego (Dz.U. z 2011r nr 263 poz. 1572).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012, poz. 352).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r poz. 2028).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r poz. 1938).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. z 2017r poz. 2247).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

- Zakres, kolejność oraz sposób realizacji prac.

- Porządkowanie bazy danych . W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do:

- analizy słownika asortymentów zgłoszeń w celu wychwycenia w nim wszystkich powielających się pozycji oraz takich, które w swym zakresie posiadają więcej niż jeden asortyment roboty (np. Inwentaryzacja budynku i przyłącza wody).

- scalenia w jedną pozycję słownikową wszystkich, powielających się pozycji, odnalezionych w trakcie poprzedzającej scalenie analizy.

- rozdziału wszystkich, odnalezionych w trakcie analizy, pozycji słownikowych, zawierających więcej niż jeden asortyment, na odrębne asortymenty, zgodnie z ich przeznaczeniem.

- podmiany wszystkich scalonych lub rozdzielonych pozycji słownikowych w bazie danych tak, aby operaty oraz zgłoszenia prac geodezyjnych zawierały prawidłowe odwołania do zaktualizowanego słownika asortymentów. Np. jeżeli operat lub zgłoszenie pracy geodezyjnej posiadało asortyment w postaci „Inwentaryzacja budynku i przyłącza wody”, to po rozdzieleniu operat ten lub zgłoszenie powinno posiadać przypisane dwa odrębne asortymenty oddzielnie dla budynku i oddzielnie dla przyłącza wody. Analogicznie dla pozycji scalanych, winny one posiadać poprawne odwołania do nowych pozycji słownika.

- aktualizacji dla zaktualizowanych pozycji słownikowych informacji dotyczących „Celu pracy”, „Nr grupy asortymentowej” oraz „Nazwy grupy asortymentowej” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- sporządzenia raportów wszystkich zmian dokonanych w bazie danych operatów, zgłoszeń oraz  słowniku asortymentów dla każdego identyfikatora rekordu, w którym dokonano zmiany, z jednoznacznym zaznaczeniem stanu przed i po.

- Opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy, dokumentu, opisującego techniczne oraz merytoryczne aspekty cyfryzacji archiwalnych zasobów geodezyjnych jak i nowej dokumentacji geodezyjnej, włączanej do zasobu na bieżąco. Wymagany dokument stanowić ma metodykę, dzięki której cyfryzacja zasobów odbywać się będzie w sposób ustandaryzowany i spójny. Zamawiający wymaga, aby w/w metodyka zawierała minimum:

- propozycję odpowiedniego słownikowania nazewnictwa skanowanych dokumentów, aby po podłączeniu do systemu OŚRODEK zapewniało ono spójność oraz przejrzystość,

- dane dotyczące doboru parametrów skanowania dokumentów, tak aby po odtworzeniu do postaci papierowej dokumenty zachowały parametry pierwowzoru oraz stosowną czytelność,

- propozycję indeksowania oraz wyboru stron i plików do podpięcia w bazie systemu Ośrodek FB np. „okładka, sprawozdanie, protokoły, mapy wywiadu, wszystkie szkice, obliczenia powierzchni, wykazy współrzędnych, porównanie współrzędnych, rejestry, arkusze spisowe, wykazy zmian danych ewidencyjnych, pliki z danymi numerycznymi  załączonymi do operatu, mapy wynikowe i inne dokumenty wynikowe” z wyłączeniem materiałów pochodzących z pzgik oraz wytycznymi generowanymi do zgłaszanej roboty.

- propozycję formatu i sposobu składowania kompletnej kopii cyfrowej każdego dokumentu (pełne kopie, zawierające strony, które nie są podpinane do baz Systemu OŚRODEK),

- propozycję organizacji pracy wydziału, uwzględniającą najbardziej optymalny przepływ informacji, tak, aby umożliwione było sprawne, bieżące skanowanie nowych, włączanych do zasobu dokumentów, bez wydłużenia samej obsługi zgłoszeń geodezyjnych,

- analizę obecnego stanu archiwizowanego zasobu pod względem ilości materiałów podlegających archiwizacji oraz wymaganej przestrzeni dyskowej do jej przechowywania,

- Skanowanie dokumentacji geodezyjnej

  - Ze względu na unikalną wartość merytoryczną dokumentów oraz brak możliwości ich odtworzenia i zawarte w nich dane osobowe, musza one być skanowane przez Wykonawcę lub osobę wyznaczoną przez Niego w budynku Wydziału Geodezji w Pińczowie przy ul. Złotej 7. Zamawiający odda do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji umowy pomieszczenie biurowe (o powierzchni ok 12,5 m2).

  - Szacunkowa ilość dokumentacji przeznaczonej do skanowania przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

  - Skanowanie dokumentacji odbywać się będzie z podziałem na jednostki ewidencyjne, według terminarza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

  - Poprawna archiwizacja zeskanowanych dokumentów musi być poprzedzona nadaniem identyfikatora ewidencyjnego wszystkim materiałom zasobu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu GiK oraz naniesienie nowego ID operatu techniką trwałą na okładce operatu.

  - Ze względu na toczące się równolegle inne prace geodezyjne oraz procedury administracyjne, Zamawiający informuje, że może dojść do czasowych utrudnień w dostępie do dokumentacji.

  - Bieżące skanowanie dokumentów musi odbywać się w oparciu o dedykowane narzędzie w pełni respektujące wytyczne zawarte w opracowywanej metodyce tj. skanowanie dokumentów z dobranymi w metodyce parametrami, słownikowanie nazewnictwa i segregacje dokumentów zgodnie z wytycznymi metodyki.

  - Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje materiały, które powstały w wyniku:

- tworzenia, weryfikacji lub aktualizacji baz danych EGiB,

- opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych, itp.

- opracowania dokumentacji na potrzeby czynności cywilno-prawnych

- ustalenia lub wznowienia znaków granicznych

- ustalenia granic

- opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów opracowania  dokumentacji do celów projektowych i inwentaryzacji powykonawczych oraz innych wynikających z realizacji zapisów art. 12 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 43 ustawy Prawo budowlane

- pozostałe dokumenty znajdujące się w PZGiK, a nie wymienione powyżej.

  - Skanowaniem należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie, bez względu 
na format, nośnik (papier, kalka, folia) i sposób oprawy.

  - Cyfrowa postać zeskanowanych dokumentów ma posiadać dwie formy:

a)	 kompletny skan całego dokumentu w wielostronicowym pliku pdf,

b)	pojedyncze, wybrane strony z dokumentu odpowiednio nazwane i przyłączone do odpowiadającego operatu w bazie danych systemu Ośrodek (dotyczy opracowań prawnych i ewidencji gruntów i budynków).

  - Operaty dotyczące wyłącznie baz BDOT 500 oraz GESUT nie podlegają podpięciu do programu OŚRODEK

  - Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność taką samą jak oryginału, w szczególności należy zadbać o czytelność wszystkich miar i numerów.

  - Celem głównym jest czytelność taka jak na oryginale, brak jakichkolwiek przebarwień oraz jednakowa ostrość na całej powierzchni dokumentu. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentu i skali, tak aby zapewniony był wydruk dokumentu takiej samej wielkości jak oryginał, bez potrzeby dopasowywania skali wydruku.

  - Szumy pikselowe skanowanych dokumentów są dopuszczalne, ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentu lub powodować jego błędną interpretację.

  - Skany mają zawierać treść w formie nie gorszej jak oryginał, bez rozmyć, przy zachowaniu grubości linii, czytelności opisów, zwłaszcza miar oraz umożliwiać wydruki na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego, o jakości nie gorszej od oryginałów.

  - Ze względu na różną jakość techniczną oryginałów, Wykonawca jest zobowiązany do wyboru takiej metody skanowania i takiego sprzętu, które zagwarantują jakość i czytelność zeskanowanych dokumentów taką jak ich oryginały oraz zapewnią uniknięcie zniszczenia lub pogorszenia stanu technicznego skanowanej dokumentacji.

  - Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości co do możliwości bezszkodowego skanowania, Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób wykonania skanowania.

  - Skanowaniem w kolorze należy objąć wszystkie elementy wielobarwne, (m.in. szkice polowe, szkice graniczne, szkice wyniesienia i inne).

  - W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności na koszt własny, w sposób wskazany przez Zamawiającego.

  - Wymagany format plików musi być zgodny ze standardem określonym w Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. Musi również odpowiadać wymogom oprogramowania wykorzystywanego do obsługi PZGiK w Starostwie Powiatowym w Pińczowie.

  - W przypadku gdy zeskanowany operat nie jest ujawniony w bazie Ośrodek, należy go ujawnić z datą przyjęcia do zasobu.

  - W przypadku gdy dany operat jest w bazie, ale nie posiada daty przyjęcia do zasobu, należy ją dodać. Jeżeli data jest nieczytelna, należy wpisać ostatni dzień roku, w którym powstał dokument.

  - Dla każdego dokumentu (dotyczy opracowań prawnych i ewidencji gruntów i budynków) należy zweryfikować zakres, poprzez działki, które obejmuje opracowanie (EGiB).

  - Dla każdego dokumentu (dotyczy opracowań stytuacyjno-wysokosciowych oraz inwentaryzacji) zweryfikować czy opracowanie ma określony zakres rastrowy w programie Ośrodek FB.

  - Dla dokumentów elektronicznych należy utworzyć metadane w zakresie bazy danych systemu Ośrodek.

  - Wykonawca zamówienia jest zobowiązany, od momentu rozpoczęcia wykonywania prac związanych z cyfryzacją zasobu, do utworzenia repozytorium wszystkich dokumentów elektronicznych materiałów zasobu. Repozytorium należy sporządzić na zewnętrznym nośniku o pojemności pozwalającej na zgromadzenie wszystkich utworzonych dokumentów zasobu. Przed ostatecznym odbiorem, dysk musi być przekazany Zamawiającemu w celu umożliwienia wykonania czynności kontrolnych.

  - Po zakończeniu archiwizacji, Wykonawca jest zobowiązany zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Do każdej części zeskanowanych materiałów przekazywanych Zamawiającemu, dołączony zostanie wykaz dokumentów zarchiwizowanych w danym etapie prac, zawierający nazwę i nr obrębu, numer operatu, ilość i format zeskanowanych kart z tego operatu. Zeskanowane operaty zostaną jednoznacznie oznaczone przez Wykonawcę, a na materiałach źródłowych zostanie umieszczona pieczęć o treści: „Operat zeskanowany w ramach projektu e-Geodezja”.

  - Wykonawca jest zobowiązany do założenia i prowadzenia dziennika robót, w którym powinny się znaleźć wszystkie uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym, które nie były zawarte w umowie lub o których jednoznacznie nie przesądzał OPZ z dokładnym określeniem dat i podpisów uzgodnień.

  - Wykonawca przeprowadzi analizę zawartości pobranych materiałów zasobu w zakresie kompletności dokumentów, a jej wyniki przedstawi w tabeli zawierającej:

- identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu,

- poprzedni identyfikator, jeżeli był nadany,

- ilość stron operatu wg spisu treści dokumentu,

- ilość stron przeliczeniowych z określeniem formatu,

- rodzaj i stan zbroszurowania (np. skoroszyt, zszycie, oprawa introligatorska),

- numery brakujących stron,

- nazwę brakującego dokumentu lub jego części, zgodną ze spisem treści operatu,

- uwagi (np. dotyczące stanu dokumentów, błędów w numeracji stron i inne).

  - Wykonawca zobowiązany jest do niewykorzystywania udostępnionych materiałów w celach innych niż określone w umowie, niezmieniania treści dokumentów oraz nieudostępniania osobom trzecim.

  - Pogorszenie jakości skanowania na każdym etapie realizacji prac, będzie stanowiło podstawę do żądania powtórzenia tych czynności dla części materiałów zasobu.

- Import zarchiwizowanych materiałów do bazy Systemu OŚRODEK FB

  - Podłączanie zeskanowanych dokumentów musi odbywać się zgodnie z zaproponowaną metodyką procesu archiwizacji, uwzględniając w głównej mierze zakres podłączanych do baz Systemu OŚRODEK stron operatu oraz ich czytelne i spójne nazewnictwo. Jak wspomniano wcześniej, przy opracowywaniu metodyki zwrócić należy uwagę na spójność oraz czytelność archiwizowanych materiałów tak, aby w późniejszym procesie bieżącej cyfryzacji dokumentów, miała ona zastosowanie.

  - Zamawiający wymaga, aby w trakcie przyłączania zeskanowanych i posegregowanych zgodnie z metodyką dokumentów opisanych w pkt. 2.1.C  do baz Systemu OŚRODEK FB, Wykonawca dokonał uzupełnienia brakujących informacji dotyczących zakresu działkowego.

  - Dane o zakresie opracowania oraz asortymencie muszą być pozyskiwane w trakcie archiwizacji danego operatu, poprzez odczytanie tych danych bezpośrednio z dokumentu.

  - Niedopuszczalnym jest pozostawienie zakresu lub asortymentu bez analizy ich poprawności, dla operatów prawnych i dotyczących ewidencji gruntów i budynków, które te wpisy posiadają przed importem. Zamawiający wymaga aby pozycje takie w bazie komputerowej i ich poprawność była skonfrontowana z materiałem źródłowym.

  - Każdy operat prawny opisany musi być działkami, których dotyczy dane opracowanie w sposób umożliwiający odtworzenie historii każdej działki zgodnie z regułami systemu OŚRODEK FB (stan przed i po podziale).

  - Każdy operat bazowy i użytkowy musi być opisany zakresem rastrowym w programie Ośrodek.

  - Jeżeli w skład operatu wchodzi więcej niż 5 szkiców, po opisaniu podziałów lub scaleń dodatkowo należy opisać każdy szkic działkami, tak, aby w efekcie końcowym dla każdego szkicu przypisane były tylko te działki, które się na nim znajdują.

  - W przypadku, gdy wystąpi operat zmieniający numerację działek należy uwzględnić w zakresach działkowych taki operat tak, aby utworzona była historia zmiany numeracji działek.

- Wymagania formalno – organizacyjne

  - Wykonawcę obowiązuje uważne zapoznanie się z OPZ, które stanowią podstawę opracowania procedury przetargowej. Wyjaśnienia dotyczące zapisów są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku zmiany przepisów prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniają one istotę zamówienia będzie dopuszczalna zmiana OPZ, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym OPZ, Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym oraz do uzyskania wpisu w Dzienniku Robót.

  - Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu sprzętu Wykonawcy.

  - Na zakończenie realizacji każdego etapu zlecenia Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały na co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia, określonym w harmonogramie.

  - Miejscem odbioru pracy określonej w warunkach technicznych będzie siedziba Zamawiającego.

  - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania pracy będzie protokół odbioru przyjęty przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego w składzie: trzech przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

  - Materiały cyfrowe należy przekazywać do wyrywkowej kontroli na opisanych nośnikach zewnętrznych lub serwerach ftp w postaci plików *.pdf zgodnie z żądaniem inspektora nadzoru.

  - Wykonawca dokona zasilenia danych wszystkich dokumentów, operatów technicznych do systemu Ośrodek oraz przekaże Zamawiającemu w wersji cyfrowej kopię wykonanego zamówienia oraz w wersji cyfrowej i papierowej zestawienie ilości wykonanych i zaimportowanych skanów.

  - Dokumenty stanowiące kompletny plik pdf całego operatu powinny zostać zapisane w postaci katalogów, podkatalogów i plików. Pojedynczy operat to odpowiednio jeden plik o nazwie odpowiadającej identyfikatorowi zasobu. Dane dotyczące jednej jednostki ewidencyjnej powinny znajdować się w osobnym katalogu będącym numerem statystycznym jednostki. W katalogu tym powinny znajdować się podkatalogi odpowiadające obrębom ewidencyjnym o nazwie odpowiadającej numerowi terytorialnemu obrębu.

  - Od daty całkowitego zakończenia prac, wskazanej w protokole odbioru ostatniego etapu roboty, obowiązuje okres 3 letniej rękojmi na wykonane prace.

- Oprogramowanie znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

Zamawiający prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny przy użyciu oprogramowania firmy GEOBID sp. z o.o. z Katowic:

1.1. Ośrodek FB ver. 8

1.2. Ewopis ver. 7

1.3. Ewmapa FB ver.12

1.4. Bank Osnów ver. 2

Sporządził :Michał Oleksy

Zatwierdził:

Pińczów styczeń 2019 roku